## Slide 1
무선 브릿지 문제
장먼 토다에어 일렉트로닉 주식회사

## Slide 2
해결책
프로세스
① PoE 어댑터를 확인하세요.
② 네트워크 케이블을 확인하세요.
③ 무선 브리지의 신호를 확인하고 수신기에 PING을 시도해 보세요.
④ 카메라에 PING을 시도하고 카메라의 웹 페이지로 들어갑니다.
무선 브리지 문제 해결 흐름도​
문제
해결책
비디오 신호 없음
전원 공급 장치 확인
네트워크 케이블을 확인하세요
수신기에 PING을 시도하세요
카메라에 PING을 시도하세요
PoE 표시등이 켜지 는지 확인하세요 . 켜지지 않으면 전원 공급 장치를 교체해야 합니다.
PoE 전원의 LAN은 컴퓨터에 연결한 후, POE는 무선 브리지의 LAN에 연결합니다.
다이얼업 스위치 에 해당하는 IP 주소에 따라 웹 인터페이스에 로그인하여 상태를 확인할 수 있습니다.
컴퓨터 IP와 카메라 IP가 동일한 네트워크에 있는지 확인하세요 세그먼트 .
1
2
3
4

## Slide 3
“문제 2 ” 의 다른 감지 방법
1 ) PoE 전원공급장치의 배선방법
P o E 전원 공급 장치를 사용할 경우, 위에 표시된 것과 같은 방식으로 네트워크 케이블을 연결해야 합니다.
o E 전원 공급 장치 의 P o E 포트는 항상 무선 브리지 의 네트워크 포트에 연결되어 있다는 점을 기억하세요 .
P o E 전원 공급 장치는 정상 작동을 위해 전원을 켜면 켜지지만 전원 표시등이 켜지지 않거나 깜빡이지 않는 경우 P o E 전원 공급 장치를 새 것으로 교체해야 합니다.
무선 브리지 문제 해결
2 ) 네트워크 케이블을 확인하세요
케이블의 RJ45가 네트워크 포트에 연결되어 있는지 확인하세요 .
무선 브리지에 전원을 공급하려면 8코어 케이블을 사용해야 합니다.
P o E 전원 공급 장치에는 Cat - 5 네트워크 케이블을 사용해야 합니다 .
네트워크 케이블의 가장 긴 전원 공급 길이는 40M 미만입니다. (PoE 24V)

## Slide 4: 무선 감시 문제 및 솔루션 모음
부조 | 이유 | 해결책
AP/CPE 전원 표시등 이 배선 및 전원 켜기 후 꺼짐 | 잘못된 전선 연결 | 전선 연결을 다시 확인하십시오 . 전원 어댑터 의 PoE 포트는 AP / CPE 에 연결 되고 어댑터의 LAN 포트는 카메라 / 노트북 등에 연결됩니다. 잘못된 연결은 다음 과 같은 문제를 일으킬 수 있습니다. 장치 태우다 .​
정기적으로 빈번한 신호 끊김 | 전원 공급 라인이 너무 길어서 전원 공급이 충분하지 않습니다. | 더 나은 네트워크 케이블로 교체하고 케이블 길이가 40m를 넘지 않도록 하세요.
불규칙하고 자주 신호 가 끊김 | 신호 간섭 | DIP AP/CPE를 사용하는 경우 다른 주파수 채널을 설정하는 것이 좋습니다 .

## Slide 5: 무선 감시 문제 및 솔루션 모음
부조 | 이유 | 해결책
비디오 신호가 불안정합니다 | AP/CPE 신호가 약해서 전송 각도가 좋지 않습니다. | 설치 하다 AP/CPE 조절 가능한 각도 브래킷이 있습니다 . A 송신 및 수신 각도를 조정하여 3개 이상의 신호 표시기 가 켜지도록 합니다.
 | 신호가 너무 강해요 | 4번째 신호 강도 표시등 만 켜져 있으면 신호가 너무 강하다는 의미입니다 . AP/CPE 각도를 조정하여 신호 강도 표시등 이 3-4개 켜질 때까지 조정합니다 .
 | 무선 신호에 의해 간섭됨 | DIP AP/CPE를 사용하는 경우 다른 주파수 채널을 설정하는 것이 좋습니다 . 한 프로젝트에 DIP 장치가 너무 많은 경우 2.4G와 5.8G 제품을 혼합하는 것이 좋습니다 . 주변 무선 신호 채널을 감지하고 주파수가 적은 채널을 선택하기 위해 " 모바일 WIFI 분석기 " APP를 다운로드하는 것이 좋습니다 . 교통.
 | 카메라가 너무 많아요 | 카메라 해상도를 낮추고 고정된 데이터 스트림을 설정합니다 . 또는 대역폭을 늘리기 위해 AP/CPE 그룹 의 수를 늘립니다 .

## Slide 6
장먼 토다에어 일렉트로닉 주식회사
감사합니다